## Slide 1: Gem5讨论
2022/2/28

## Slide 2: Abstract
Gem5介绍
Gem5环境搭建
Gem5测试
Gem5混合仿真

## Slide 3: 功能
仿真器

## Slide 4: Gem5 Introduction
gem5 Simulator
The gem5 simulation is the merger of the best aspects of the M5 and GEMS simulators.
M5 Simulator
M5 provides a configurable simulation framework , multiple ISAs, diverse CPU models.
GEMS simulator
GEMS complements these features with a detailed and flexible memory system, including support for multiple cache coherence protocols and interconnect models.

## Slide 5: 总体目标
灵活性
可用性
高度可协作性
所谓灵活性是指gem5提供了多种CPU模型，多种系统模型，以及多种存储模型。CPU模型从简单到复杂分别是Atomic、Timing、In- order、O3（Out of Order）。系统模型分为SE（Syscall Simulation）和FS（Full System）两种。存储模型分为Classic和Ruby两种。
所谓可用性是指gem5采用基于BSD的license管理，对不同类型的用户，包括学术研究人员、企业界的工程技术人员、学生等，都很友好。
所谓高度合作性是指gem5是一个开源社区项目，任何有志之士都可以贡献自己的力量。

## Slide 6: 灵活性
Multiple CPU models, memory systems, and device models
Across the speed vs accuracy spectrum

## Slide 7: CPU模型
gem5模拟器目前提供了四种不同的CPU模型：AtomicSimple、TimingSimple、InOrder和O3。AtomicSimple和TimingSimple是非流水线CPU模型，AtomicSimple是一种最小的单IPC CPU模型，适用于快速功能模拟；TimingSimple与之类似，但是使用了存储器访问时序模型，用以统计存储器访问延迟；InOrder是一个按序流水线CPU模型，该模式下，可以配置硬件支持的线程数量；O3是一个乱序流水线CPU模型，可以支持超标量结构和SMT。InOrder与O3都是execute-in-execute（指令的执行只在执行阶段）的设计。

## Slide 8: 系统模式
SE模式中，并不仿真系统中的所有设备，不需要实例化真实系统中所需的所有硬件设备。而是专注于仿真 CPU 和内存系统。当程序执行系统调用时，gem5会捕捉到，同时模拟调用，通常是传递给主机操作系统。通过模拟大部分的系统调用，避免了对外设和OS进行建模的需要。SE模式下，没有线程调度器，线程必须静态的映射到cores，因此会限制多线程应用。SPEC CPU基准测试通常在SE模式下运行。
FS（全系统）模式对一个完整系统，包括OS和外设进行了建模，运行未经修改的内核，类似于运行虚拟机。支持执行用户和内核指令。FS模式中，gem5提供了一个适合运行操作系统的裸机环境，包括中断，异常等，并不是所有ISAs都支持此模式。
FS相对于SE，精度更高，可以执行更多类型的负载。虽然SPEC CPU基准测试通常在SE模式下运行，但是在FS模式下运行它们将提供与OS更实际的交互。因此需要许多OS服务或I/O设备的工作负载可能只在FS模式下运行。
如果不需要对操作系统进行建模，并且需要额外的性能，则应该使用 SE 模式。但是，如果需要对系统进行高保真建模，或者像页表遍历这样的 OS 交互很重要，那么应该使用 FS 模式。

## Slide 9: 存储系统
支持两种存储系统模型：Classic和Ruby。
Classic模型（来自M5）提供了一个快速且易于配置的内存系统；
Ruby模型（来自GEMS）提供了一种灵活且能够精确模拟的内存系统，支持cache一致性。Ruby内存模型支持大量的互连拓扑结构，同时包括两种不同的网络模型。组件之间的链接使用一个简单的python文件声明，然后通过最短路径分析创建路由表。在确定链接和路由表后，根据不同的网络模型进行实现。两种网络模型为：
1、Simple网络模型：只对链接，路由延迟和链路带宽，并没有对路由器资源争用和流量控制建模。
2、Garnet网络模型：对路由建立了详细的模型，包括相关的资源竞争和流量控制。

## Slide 10: 可用性
For both academic and corporate researchers
No dependence on proprietary code
BSD license

## Slide 11: 高度可协作性
Combined effort of many with different specialties
Active community leveraging collaborative technologies

## Slide 12: 联合仿真
C. Menard, J. Castrillon, M. Jung and N. Wehn, "System simulation with gem5 and SystemC: The keystone for full interoperability," 2017 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS), 2017, pp. 62-69, doi: 10.1109/SAMOS.2017.8344612.

## Slide 13: DRAMsim2
DRAMSim2是一个较为精确的DDR2/3内存模拟器
替代gem5内部自带的DRAM仿真器

## Slide 14: NVMain
构建混合内存仿真环境
不维护了
https://github.com/cyjseagull/gem5-nvmain-hybrid-simulator

## Slide 15: 用户资源
所有gem5模拟器的文档和信息都可以在网站http://www.gem5.org上找到。该网站包括如何检查、构建和运行gem5模拟器的说明，以及如何下载OS二进制文件和磁盘映像等补充支持文件。