## Slide 1: Gem5 讨论
2022/2/28

## Slide 2: 目录
Introduction to gem5
Basics
CPU Modeling
Co-simulation

## Slide 3: Introduction to gem5

## Slide 4: What is gem5
gem5 Simulator
The gem5 simulation is the merger of the best aspects of the M5 and GEMS simulators.
M5 Simulator
M5 provides a configurable simulation framework , multiple ISAs, diverse CPU models.
GEMS simulator
GEMS complements these features with a detailed and flexible memory system, including support for multiple cache coherence protocols and interconnect models.

## Slide 5: 工作过程
Object
Port
Connections
Request
Packet

## Slide 6: Main Goals
灵活性
可用性
高度可协作性

## Slide 7: 灵活性
Multiple CPU models, memory systems, and device models
Across the speed vs accuracy spectrum
Two execution modes: System-call Emulation & Full-system
Two memory system models: Classic & Ruby

## Slide 8: 灵活性-CPU模型
gem5模拟器目前提供了四种不同的CPU模型：AtomicSimple、TimingSimple、InOrder和O3。
  AtomicSimple是一种最小的单IPC CPU模型，适用于快速功能模拟；
  TimingSimple与之类似，但是使用了存储器访问时序模型，用以统计存储器访问延迟；
  InOrder是一个按序流水线CPU模型，该模式下，可以配置硬件支持的线程数量；
  O3是一个乱序流水线CPU模型，可以支持超标量结构和SMT。InOrder与O3都是execute-in-execute（指令的执行只在执行阶段）的设计。

## Slide 9: 灵活性-系统模式
SE模式中，并不仿真系统中的所有设备，不需要实例化真实系统中所需的所有硬件设备。而是专注于仿真 CPU 和内存系统。当程序执行系统调用时，gem5会捕捉到，同时模拟调用，通常是传递给主机操作系统。通过模拟大部分的系统调用，避免了对外设和OS进行建模的需要。SE模式下，没有线程调度器，线程必须静态的映射到cores，因此会限制多线程应用。
FS模式对一个完整系统，包括OS和外设进行了建模，运行未经修改的内核，类似于运行虚拟机。支持执行用户和内核指令。FS模式中，gem5提供了一个适合运行操作系统的裸机环境，包括中断，异常等，并不是所有ISAs都支持此模式。
FS相对于SE，精度更高，运行系统以及设备仿真。
SE相对于FS，仿真配置更容易。
如果不需要对操作系统进行建模，并且需要额外的性能，则应该使用 SE 模式。如果需要对系统进行高保真建模，或者像页表遍历这样的 OS 交互很重要，那么应该使用 FS 模式。

## Slide 10: 灵活性-存储系统
支持两种存储系统模型：Classic和Ruby。
Classic模型（来自M5）提供了一个快速且易于配置的内存系统；
Ruby模型（来自GEMS）提供了一种灵活且能够精确模拟的内存系统，支持cache一致性。Ruby内存模型支持大量的互连拓扑结构，同时包括两种不同的网络模型。组件之间的链接使用一个简单的python文件声明，然后通过最短路径分析创建路由表。在确定链接和路由表后，根据不同的网络模型进行实现。两种网络模型为：
1、Simple网络模型：只对链接，路由延迟和链路带宽，并没有对路由器资源争用和流量控制建模。
2、Garnet网络模型：对路由建立了详细的模型，包括相关的资源竞争和流量控制。

## Slide 11: 可用性
For both academic and corporate researchers
No dependence on proprietary code
BSD license

## Slide 12: 可协作性
Combined effort of many with different specialties
Active community leveraging collaborative technologies

## Slide 13: 关键特征
• Pervasive object-oriented design
  • Provides modularity, flexibility
  • Significantly leverages inheritance e.g. SimObject
• Python integration
  • Powerful front-end interface
  • Provides initialization, configuration, & simulation control
• Domain-Specific Languages
  • ISA DSL: defines ISA semantics
  • Cache Coherence DSL (a.k.a.SLICC): defines coherence logic
• Standard interfaces: Ports and MessageBuffers

## Slide 14: Basics

## Slide 15: 离线配置流程
下载gem5源文件（上传到离线服务器）
配置依赖
编译gem5
配置gem5
仿真测试

## Slide 16: 下载gem5源文件
下载gem5源文件：
源码结构：
git clone <-b xxx> https://github.com/gem5/gem5.git
The main source tree includes these subdirectories:
build_opts: pre-made default configurations for gem5
build_tools: tools used internally by gem5's build process.
configs: example simulation configuration scripts
ext: less-common external packages needed to build gem5
include: include files for use in other programs
site_scons: modular components of the build system
src: source code of the gem5 simulator
system: source for some optional system software for simulated systems
tests: regression tests
util: useful utility programs and files

## Slide 17: 配置依赖
Index | Needed：required | Installed(74)
1 | gcc：Version>=7 | 4.4.7👉10.3.0
2 | SCons: Version>=3.0 | None👉4.3.0
3 | Python 3.6+ | Python3.7
4 | protobuf 2.1+(Optional) | None👉3.19.x
5 | Boost(Optional) | None👉1.78
6 | swig | None👉4.0.2
7 | zlib | zlib 1.2.3👉1.2.11
8 | m4 | m4 1.4.13👉1.4.19
9 | - | -

## Slide 18: Gcc安装
Step1：下载源文件
# 下载gcc源文件
rsync rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
/gnu/gcc/gcc-10.3.0/gcc-10.3.0.tar.gz ./
tar xvf gcc-10.3.0.tar.gz
cd gcc-10.3.0
​# 在线情况查看所需包（然后下载这些包）
./contrib/download_prerequisites
​
# 下载gcc依赖包（上一步查到的）到目录里
wget xxx.tar.gz
wget xxx.tar.gz
wget xxx.tar.gz
wget xxx.tar.gz
Step2：配置安装选项
Step3：编译安装（3-4h）
# 复制依赖包到gcc10.3.0目录
# cp xx.tar gcc10.3.0
​# 进入新目录去编译
mkdir buid
cd build​
# 指定gcc10安装地址，指定所需安装语言，不支持32位
../gcc-10.3.0/configure --prefix=<install dir> --enable-languages=c,c++ --disable-multilib
make -j32
make install

## Slide 19: Gcc安装
Step 4：指向gcc10
Step5：升级安装binutils（原始版本低会出错）
setenv PATH "/share/users/zhaoguanglong/tool/gcc10/bin:"$PATH
setenv LD_LIBRARY_PATH "/share/users/zhaoguanglong/tool/gcc10/lib64:"$LD_LIBRARY_PATH
setenv MAINPATH "/share/users/zhaoguanglong/tool/gcc10/main:"$MAINPATH
# 测试
gcc -v

## Slide 20: Python安装
configure时加上动态库选项
--enable-shared
Tip：这是启用动态库版本。如果要编译一个库的源代码，可以把它编译成静态库，也可以把它编译成动态库。如果想编译成静态库，就用 --enable-shared参数；如果想编译成静态库，就用--enable-static参数。

## Slide 21: SCons安装
可以安装使用或直接使用
安装使用：python setup.py install
直接使用：将scons.py文件所在路径设为环境变量
建议解压在gem5目录下，这样既不需要安装也不需要设置环境变量。

## Slide 22: 其他环境安装
其他依赖安装思路都一样：
./configure --prefix=<user dir>
make & make install
setenv
不过有的安装前还需要安装所需要的环境，如protobuf，需要单独配置

## Slide 23: 编译Gem5
使用SCons编译gem5
scons <build dir>/<configuration>/<target>
# e.g. python3 scons build/ARM/gem5.opt
<build dir> ：通常是主目录下的build文件夹
<configuration>：设置的编译选项，可选ISA类型、CPU模型、Ruby一致性协议等。
The valid ISAs are:
ARCH
ARM
NULL
MIPS
POWER
RISC-V
SPARC
X86

## Slide 24: 编译Gem5
使用SCons编译gem5
scons <build dir>/<configuration>/<target>
# e.g. python3 scons build/ARM/gem5.opt
<target>：指定生成的gem5的类型，如右：
-jn：计算机可用核心数为n，用来加速编译
Index | Target name | Express
1 | gem5.debug | 关闭了优化。该版本明显慢于其它版本。用于调试gem5。
2 | gem5.opt | 打开优化的同时保留了部分调试功能。该版本良好地平衡了模拟速度与调试观察，是所有环境中最优的版本。
3 | gem5.fast | 打开优化并关闭调试部分。最优的速度，代价是不能进行运行时错误检查与调试输出。
4 | gem5.prof | 类似于gem5.fast，增加了对gprof分析工具的支持。
5 | gem5.perf | 是gem5.prof的补充，允许被google-pprof分析。可以在所有基于Linux的系统中替换gem5.prof。

## Slide 25: 测试gem5
测试结果
./build/{ISA}/gem5.{variant} [gem5 options] {simulation script} [script options]
# build/ARM/gem5.opt configs/learning_gem5/part1/simple.py
编译完成得到gem5的二进制文件，可以用来运行仿真。接口是python脚本，gem5二进制文件读取并执行python脚本，用来创建系统和执行仿真

## Slide 26: 构建脚本
import m5
from m5.objects import *
​# 创建仿真对象
system = System()
​# 设置时钟电压
system.clk_domain = SrcClockDomain()
system.clk_domain.clock = '1GHz‘
system.clk_domain.voltage_domain = VoltageDomain()
​# 设置内存模型
system.mem_mode = 'timing‘
system.mem_ranges = [AddrRange('512MB')]​
# 创建CPU对象
system.cpu = TimingSimpleCPU()
​# 创建内存总线
system.membus = SystemXBar()
​# 连接CPU和内存对象# 请求端口 = 响应端口
system.cpu.icache_port = system.membus.cpu_side_ports
system.cpu.dcache_port = system.membus.cpu_side_ports
​# 中断
system.cpu.createInterruptController()​
system.system_port = system.membus.cpu_side_ports​
# MEM CTRL
system.mem_ctrl = MemCtrl()
system.mem_ctrl.dram = DDR3_1600_8x8()
system.mem_ctrl.dram.range = system.mem_ranges[0]
system.mem_ctrl.port = system.membus.mem_side_ports

## Slide 27: 构建脚本
## 以上完成仿真系统的实例化 ​## 以下设置仿真进程 # process binary = 'tests/test-progs/hello/bin/x86/linux/hello‘ ​# for 1gem5 V21 and beyond system.workload = SEWorkload.init_compatible(binary) ​process = Process() process.cmd = [binary] system.cpu.workload = process system.cpu.createThreads() ​# root root = Root(full_system = False, system = system) m5.instantiate()​​ print("Beginning simulation!") exit_event = m5.simulate()​ # 仿真结束检查系统状态 print('Exiting @ tick {} because {}' .format(m5.curTick(), exit_event.getCause()))
root

## Slide 28: Arm全系统仿真
$ cd util/term/
$ make
$ ./util/term/m5term 3456
$ ./build/ARM/gem5.opt configs/example/arm/fs_bigLITTLE.py \
--caches \
--bootloader="$IMG_ROOT/binaries/<bootloader-name>" \
--kernel="$IMG_ROOT/binaries/<kernel-name>" \
--disk="$IMG_ROOT/disks/<disk-image-name>" \
--bootscript=path/to/bootscript.rcS
# 示例：(注意rcS,S是大写)
$ ./build/ARM/gem5.opt configs/example/arm/fs_bigLITTLE.py \
--caches \
--bootloader="$IMG_ROOT/binaries/boot.arm64" \
--kernel="$IMG_ROOT/binaries/vmlinux.arm64" \
--disk="$IMG_ROOT/disks/aarch32-ubuntu-natty-headless.img" \
--bootscript=configs/boot/bbench-gb.rcS \
--root=/dev/vda1
仿真时间长（和配置相关，3-5h），在m5term能看到仿真运行细节信息，系统启动后在m5term里登录运行，也比较卡。
构造root和se模式一样
需要加载kernel、disks等构造system同时配置cpu、mem等。
最后构建root启动仿真
m5out文件夹内有图

## Slide 29: 缺点
仿真速度慢

## Slide 30: CPU Modeling

## Slide 31: System Level View
Gem5的CPU型号设计为“热插拔”，可与任意ISA和内存系统连接

## Slide 32: 支持的CPU模型
• Simple CPUs
  • Models Single-Thread 1 CPI Machine
  • Two Types: AtomicSimpleCPU and TimingSimpleCPU
  • Common Uses:
    • Fast, Functional Simulation: 2.9 million and 1.2 million instructions per second on the “twolf” benchmark
    • Warming Up Caches
    • Studies that do not require detailed CPU modeling
• Detailed CPUs
  • Parameterizable Pipeline Models w/SMT support
  • Two Types: InOrderCPU and O3CPU
  • “Execute in Execute”, detailed modeling
  • Slower than SimpleCPUs: 200K instructions per second on the “twolf” benchmark
    • Models the timing for each pipeline stage
    • Forces both timing and execution of simulation to be accurate
    • Important for Coherence, I/O, Multiprocessor Studies, etc.

## Slide 33: AtomicSimpleCPU & TimingSimpleCPU
On every CPU “tick()”, perform all necessary operations for an instruction
Memory accesses are atomic
Fastest functional simulation

## Slide 34: InOrder CPU Model
Detailed in-order CPU
  Default 5-stage pipeline
    Fetch, Decode, Execute, Memory, Writeback
  Key Resources
    CacheUnit, ExecutionUnit, BranchPredictor, etc.
  Key Parameters
    Pipeline Stages, Hardware Threads
Implementation: Customizable Set of Pipeline Components
  Pipeline stages interact with Resource Pool
  Pipeline defined through Instruction Schedules
    Each instruction type defines what resources they need in a particular stage
    If an instruction can’t complete all it’s resource requests in one stage, it blocks the pipeline

## Slide 35: Co-simulation

## Slide 36: Gem5+systemC
C. Menard, J. Castrillon, M. Jung and N. Wehn, "System simulation with gem5 and SystemC: The keystone for full interoperability," 2017 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS), 2017, pp. 62-69, doi: 10.1109/SAMOS.2017.8344612.

## Slide 37: DRAMsim2/3替换DRAM
DRAMSim2是一个较为精确的DDR2/3/4等内存模拟器
替代gem5内部自带的DRAM仿真器
支持的DDR的配置在DRAMsimx/configs目录下:
DDR4_4Gb_x16_1866
…

## Slide 38: NVMain
是一个非易失内存模拟器，用来构建混合内存仿真环境
不维护了
https://github.com/cyjseagull/gem5-nvmain-hybrid-simulator

## Slide 39: 用户资源
所有gem5模拟器的文档和信息都可以在网站http://www.gem5.org上找到。该网站包括如何检查、构建和运行gem5模拟器的说明，以及如何下载OS二进制文件和磁盘映像等补充支持文件。

## Slide 40: 谢谢，请指正
2022/2/28